Changement de kit chaîne sur CBR 1000 RR 2004

1ère étape :

Démontage du carénage inférieur gauche : ( Voir manuel d'utilisation Honda )

- Se munir d'un jeu de clé Allen, dévisser toutes les vis 6 pans creux ( BTR ) qui maintiennent le carénage en place.

- Enlever les clips de maintien.

- Déposer le carénage.

2ème étape :

Démontage du sélecteur :

- Dévisser la vis 6 pans creux ( BTR ) qui maintient le sélecteur en place.

- Le démontage du sélecteur évite de dérégler le longueur de la biellette de renvoi du sélecteur.

- Poser le sélecteur démonté sur le cale pied.

3ème étape :

Dépose de carter de protection du pignon de sortie de boîte :

A l'aide d'une clé de 8,

- Dévisser les 2 vis tête H qui maintiennent le carter du pignon de sortie de boîte.

- Dévisser les 2 vis tête H qui maintiennent la commande hydraulique d'embrayage.

- Extraire la commande hydraulique d'embrayage.

- Dévisser les 2 vis tête H de fixation de la pompe à eau.

- Extraire légèrement la pompe à eau pour laisser passer le carter du pignon.

- Replacer la pompe à eau à sa place ( sinon fuite d'huile derrière la pompe )

Résultat : Le carter de pignon de sortie de boîte est extrait !

4ème étape :

Dévisser le pignon de sortie de boîte :

- Caler le pignon de sortie de boîte et le dévisser ( Certains enclenchent une vitesse pour effectuer cette opération )

5ème étape :

Sortir la chaîne :

- La chaîne passe à l'intérieur du bras oscillant, il est donc nécessaire de la couper pour la sortir.

- Sortir la chaîne

6ème étape :

Extraire le pignon de sortie de boîte :

- Sortir le pignon de sortie de boîte ( il vient tout seul ! )

- Nettoyer l'ensemble des résidus de graisse. ( White Spirit® )

7ème étape :

Nettoyage du carter de protection du pignon de sortie de boîte ( White Spirit® )

8ème étape :

Changement de la couronne :

- Dépose de la roue arrière, ( Voir manuel d'utilisation Honda )

- Dévisser les 6 écrous de fixation de la couronne sur le moyeu,

- Sortir la couronne, sans faire tomber les silentblocs présents à l'intérieur du moyeu,

- Remplacer la couronne par une neuve ( Attention au sens de montage )

- Revisser les 6 écrous de fixation de la couronne sur le moyeu,

- Nettoyer la jante ( White Spirit® )

- Remontage de la roue arrière ( Voir manuel d'utilisation Honda )

9ème étape :

Contrôle du patin de protection du bras oscillant :

- Dévisser les 2 vis de fixation du patin sur le bras oscillant

- Sortir la protection de bras oscillant du côté du pignon de sortie de boîte

- Usure importante du patin de protection => Changement

L'usure du patin de protection peut provoquer des bruits de claquement lorsque la chaîne n'est pas assez tendue ; la chaîne tape directement sur le bras oscillant !

10ème étape :

Remontage :

- Remontage du patin de protection de bras oscillant neuf, ( Etape n°9 à l'envers )

- Placer le nouveau pignon de sortie de boîte et le visser, ( Etape n°6 et 4 à l'envers )

- Placer la nouvelle chaîne :

  - Vérifier que le nombre de maillon de la nouvelle chaîne et bien identique à l'ancienne : la longueur de la chaîne peut varier ( usure ) mais pas le nombre de maillon.

  - Passer votre nouvelle chaîne sur la couronne, à travers le bras oscillant et sur le pignon de sortie de boîte.

  - River votre nouvelle chaîne avec le maillon fourni : maillon auto-cassant, maillon à river ( bon courage ) ou maillon à frapper. Ne pas utiliser de maillon à attache rapide ( non adapté aux sportives )

- Remonter le carter du pignon de sortie de boîte, ( Etape n°3 à l'envers )

- Remonter la pompe à eau et la commande hydraulique d'embrayage, ( Etape n°3 à l'envers )

- Remonter le sélecteur, ( Etape n°2 à l'envers )

- Remonter le carénage inférieur gauche. ( Etape n°1 à l'envers )

# Text boxes

- Trouver le maillon faible

- Meuler la tête des axes

- Sortir la plaque extérieure

- Chasser les axes et le maillon